Rengöring/desinficering med alkaliskt Suma Alu Free L10

|  | Försköljn. | Rengöring | Sköljning | Sköljning mellan | Värmedesinficering | Torkn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vatten | VV | DV och VV 50/50 % | KV | DV och VV 50/50 % | DV |  |
| Rengöringsmedel |  | Suma Alu Free L10 | Neutral |  | Suma Med Rinse Plus |  |
| Dosering (ml/l) |  | 1,5 - 4 | 0,2 - 2 |  | 0,2 - 0,4 |  |
| Temperatur (0C) | Cold | 55<T<60 | Cold | Cold | 93 | 110 |
| Varaktighet (min.) | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 15 |

Notes:

- VV = Varmt vatten

- KV = Kallt vatten

- DV = demineraliserat (avjoniserat) vatten

- I stället för demineraliserat vatten kan avhärdat vatten användas