Rengöring/desinficering med alkaliskt Suma Alu Free L10

|  | Försköljn. | Rengöring 1 | Sköljning | Värmedesinficering | Torkn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vatten | Cold water | Demi and Warm water 50/50% | Demi and Warm water 50/50% | Demi |  |
| Rengöringsmedel |  | Suma Med Enzyme |  | Suma Med Rinse Plus |  |
| Dosering (ml/l) |  | 2 - 6 |  | 0,2 - 0,4 |  |
| Temperatur (0C) | < 25 | 30 < T < 48 | Cold | 93 | 110 |
| Varaktighet (min.) | 2 | 6 | 3 | 5 | 15 |

Notes:

- VV = Varmt vatten

- KV = Kallt vatten

- DV = demineraliserat (avjoniserat) vatten

- vid ultraljudsrengöring: Suma Med Enzyme 3 ml/l vid 37 0C

- I stället för demineraliserat vatten kan avhärdat vatten användas